Koupě speciálního požárního automobilu typu např. CAS 25 pro Městys Šatov

Předmětem veřejné zakázky je dodávka požární cisternové automobilové stříkačky (CAS) podle vyhlášky č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, v platném znění. CAS musí splňovat požadavky:

a)	právních předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, zejména pak s vyhláškou č. 341/2002 Sb.,

b)	stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb., v platném znění,

c)	stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném znění,

d)	uvedené v technické specifikaci.

Technická specifikace

Podvozek

  - Celková hmotnost min. 14 000 kg.

  - Délka vozidla maximálně do 8 000 mm.

  - Vznětový dieselový motor o poměru výkon/hmotnost min. 11,5 kW/t.

  - Manuální řazení.

  - Smíšený podvozek se zapínatelným pohonem všech - 4x4 s uzávěrkou diferenciálu min. zadní nápravy.

  - Hydraulický posilovač řízení.

  - Pneu – nové 100%, nové autobaterie, nový lak vč. bílých disků

Kabina

  - Jednoprostorová, čtyřdveřová, nedělená, počet míst k sezení min. 7 (6+1).

  - Držáky DT v kabině.

  - Osvětlení všech nástupních schůdků do kabiny vozidla.

  - V přední části kabinyumístit přípojku tlakového vzduchu a přípojku elektřiny na konzervaci baterií.

  - Vylaminovaná nádrž na vodu minimálně 2 500 litrů.

  - Tlaková čerpadla 6 AT (atmosfér).

Výstražné světelné a zvukové zařízení

- Světelné zařízení modré barvy.

- Vpředu záblesková nebo rotační maják s reprodukcí mluveného slova.

- Vzadu zábleskový nebo rotační maják.

Nástavba

- Nádrž na vodu min. 2500 litrů, vybavená vlnolamy.

- Z boku nástavby na každé straně min. dvě skříně na uložení požárního příslušenství, vybavené roletami.

- Všechny skříně nástavby mají možnost zamčení univerzálním klíčem.

- Žebřík pro výstup na plošinu nástavby je v zadní části nástavby s elektrickým osvětlením.

- Horní část nástavby je pochozí, opatřená protiskluzovým nátěrem nebo hliníkovým materiálem a vybavena elektrickým osvětlením.

- Jedna skříň nástavby vybavená držáky na 6 ks požárních hadic B 75 a 8 ks požárních hadic C 52, nástavba vybavená hasičským materiálem.

Čerpací zařízení

- Odstředivé rotační čerpadlo vybaveno vývěvou min. 4 výstupy z nízkotlaké části s možností připojení požární hadice B 75.

- Vybavené zařízením umožňující přimísení požárního pěnidla.

- Nízkotlaká část – jm. průtok – min. 1500 l / min; jm. tlak – min. 8 Mpa.

- Sací výška – min. 3 metry.

- Vysokotlaká část nebo provoz čerpadla se zvýšeným tlakem – jm. tlak – min. 25 Mpa.

- Vysokotlaký navíják s tvarově stálou hadicí DN 25 délky min. 50 metrů.

- Vysokotlaký naviják vybavený manuální brzdou zabraňující odvinutí hadice.

Ostatní

  - Spojovací zařízení - závěs 16 ČSN 30 3660.2.

  - Povinná výbava (trojúhelník, lékárna, výstražná vesta, atd.).

  - Maximální počet ujetých kilometrů 20.000 km.

  - Požadovaný rok výroby vozidla od roku 1988.

V Šatově, dne …………..2013                           V ………………………., dne………….2013

..……………………………………….                               ………………………………………..